Anexo I

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pregão Eletrônico – RP nº 0009/2011

1 – MICROCOMPUTADOR TIPO I

- Placa Principal

- Front Side Bus de no mínimo 1333 Mhz.

- Placa principal com arquitetura ATX ou micro ATX, com barramento PCI.

- Soquete da placa mãe compatível com os padrões do processador.

- Possuir pelo menos 2 slots PCI.

- Bios

- BIOS atualizável por software (Flash EPROM).

- Interfaces

- 2 (duas) interfaces SATA 300 ou superior.

- Interface de rede com saída RJ45 10/100/1000TX.

- 8 (oito) interfaces USB 2.0, sendo 2 frontais.

- 1 (uma) interface serial padrão RS –232c –UART 16550, ou superior, com conector DB-9.

- 1 (uma) interface paralela centronics, EPP e ECP.

- Interface PCI Express 16X.

- Interface de som estéreo 16 bits ou mais com conectores para line-in, mic-in e line-out.

- Possuir no mínimo uma saída com conector tipo DB-15 para monitor SVGA.

- 1 (um) conector USB para teclado.

- 1 (um) conector USB para mouse.

- Processador

- Processador, no mínimo, de núcleo duplo com pelo menos 2 GHZ de freqüência, cache mínimo de 2Mb com instruções SSE2 e SSE3.

- Memória RAM

- Memória RAM, tipo DDR3-DIMM ou superior, com, no mínimo 2 (dois) GB, expansível a 4 (quatro) GB, compatível com o BUS da placa principal.

- Unidades de Disco Rígido

- Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 350 GB, com interface tipo Serial ATA – 300 ou superior.

- Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm.

- Memória cache buffer de, no mínimo, 8MB.

- Placa de Vídeo

- Placa de vídeo PCI Express 500 MB mínimo, com capacidade aceleradora gráfica e execução 3D (256 Bits).

- Unidade de Mídia Ótica

- Uma unidade de DVD-RW de 16X de leitura; 8X de gravação e 6X de regravação.

- Monitor de Vídeo

- Tela 100% plana, de LCD de 18,5" ou superior, padrão SVGA.

- O monitor deve aceitar tensões de 110/220 Volts de forma automática.

- Gabinete

- Fonte de alimentação 500W (115V/230V), mínimo de potência Real.

- Padrão ATX mínimo de 3 baias, com  sistema de refrigeração adequado ao processador, a fonte e aos demais componentes internos.

- Mouse

- Mouse ótico USB, com três botões (incluindo tecla de rolagem), com formato ergonômico  e conformação ambidestra.

- Teclado

- Teclado ABNT- 2, USB.

- Caixa de Som

- Par de caixas de som com amplificação própria com conexão para PC.

- Sistema Operacional

- Microsoft Windows 7 Professional ou superior em licenciamento OEM. Todos os equipamentos deverão possuir Certificado de Autenticidade aderido ao seu gabinete, na parte externa, conforme orientações do fabricante encontradas no site http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?displaylang=pt-br&pg=coa; Microsoft Office Professional 2010 ou superior; e McAfee Endpoint Protection.

- Certificações

- O equipamento deverá estar em conformidade com as normas a seguir cujos comprovantes deverão ser apresentados com a proposta: Certificação HCL “Designed for Microsoft Windows” para os Sistemas: Windows 7 - x64; Certificação IEC 60950 ou UL 1950; Certificação CISPR 22 Classe B ou FCC classe B.

- Quantidade: 25.000 (vinte e cinco mil) unidades

2 – MICROCOMPUTADOR TIPO II

- Placa Principal

- Placa principal com arquitetura ATX com barramento PCI.

- Memória 240 pinos SDRAM DDR3 Dual Inline Memory Module (DIMM).

- Mínimo de 4 soquetes.

- Arquitetura com Front Side Bus de mínimo de 1333 MHz.

- Soquete da placa mãe compatível com os padrões do processador.

- Bios

- BIOS atualizável por software (Flash EPROM).

- Interfaces

- 4 (quatro) interfaces SATA 300 ou superior.

- Interface de rede com saída RJ45 10/100/1000TX.

- 8 (oito) interfaces USB 2.0 (sendo 2 frontais) e 6 interfaces USB 3.0.

- Interface PCI Express 2.0 x 16X.

- Controlador de Vídeo On Board.

- Interface de Som (7.1) com cinco saídas de áudio analógicas e duas S / PDIF saída de áudio digital.

- Possuir no mínimo uma saída com conector tipo DB-15 para monitor SVGA.

- Processador

- Um processador 64 Bits de Quatro Núcleo.

- Instruções MMX, EMT64,SSE_SSSE4.2 com mínimo de 4Mb de cachê.

- Memória RAM

- Memória RAM no mínimo de 4 (Quatro) GB, compatível com o BUS da placa principal, implementando tecnologia TRIPLE CHANNEL expansível a 16 (dezesseis) GB.

- 240 pinos SDRAM DDR3 Dual Inline Memory Module (DIMM).

- Unidades de Disco Rígido

- Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 Gb, com interface tipo Serial ATA – 300 ou superior.

- Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 RPM.

- Memória cache buffer de, no mínimo, 8Mb.

- Placa de Vídeo

- Placa de Vídeo PCI Express 1 Gb mínimo, com capacidade aceleradora gráfica e execução 3D  [256 bits].

- Unidade de Mídia Ótica

- Uma unidade de DVD-RW de 16X para Os padrões de DVD de mercado implementando leitura e gravação de DualLayer.

- Monitor de Vídeo

- Tela 100% plana, de LCD 18,5" ou superior – padrão Mínimo  SVGA –DVI-I.

- O monitor deve aceitar tensões de 110/220 Volts de forma automática.

- Gabinete

- Fonte de alimentação 600W (115V/230V) potência Real

- Padrão ATX  4 baias de 5 ¼ com sistema de refrigeração adequado ao processador, a fonte e aos demais componentes internos.

- Mouse

- Mouse óptico USB, com três botões (incluindo tecla de rolagem), com formato ergonômico e conformação ambidestra.

- Teclado

- Teclado Padrão ABNT2, USB.

- Sistema Operacional

- Microsoft Windows 7 Professional ou superior em licenciamento OEM, todos os equipamentos deverão possuir Certificado de Autenticidade aderido ao seu gabinete, na parte externa, conforme orientações do fabricante encontradas no site http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?displaylang=pt-br&pg=coa; Microsoft Office Professional 2010 ou superior; e McAfee Endpoint Protection.

- Certificações

- O equipamento deverá estar em conformidade com as normas a seguir cujos comprovantes deverão ser apresentados com a proposta: Certificação HCL “Designed for Microsoft Windows” para os Sistemas: Windows 7 - x64; Certificação IEC 60950 ou UL 1950; Certificação CISPR 22 Classe B ou FCC classe B.

- Quantidade: 10.000 (dez mil) unidades

3 – MICROCOMPUTADOR TIPO III

- Processador

- Processador com frequência mínima de 2.33 GHZ, cache interno de 4Mb.

- Memória RAM

- Memória RAM, tipo DDR3, no mínimo 4 (quatro) GB, expansível a 8 (oito) GB, compatível com o BUS da placa principal.

- Unidades de Disco Rígido

- Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 1.5 TB SATA.

- Unidade de Mídia Ótica

- Uma unidade de DVD-RW de 16X de leitura; 8X de gravação e 6X de regravação.

- Placa de Vídeo

- Placa de vídeo on-board.

- Placa de Rede

- 10/100/1000 on-board.

- Monitor de Vídeo

- LCD de 21.5", padrão SVGA.

- O monitor deve aceitar tensões de 110/220 Volts de forma automática.

- Mouse

- Mouse ótico, USB, com três botões (incluindo tecla de rolagem), com formato ergonômico, sem fio.

- Teclado

- Teclado ABNT- 2, USB, sem fio.

- Caixa de Som

- Par de caixas de som com amplificação própria com conexão para PC.

- Sistema Operacional

- Microsoft Windows 7 Professional ou superior em licenciamento OEM, todos os equipamentos deverão possuir Certificado de Autenticidade aderido ao seu gabinete, na parte externa, conforme orientações do fabricante encontradas no site http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?displaylang=pt-br&pg=coa; Microsoft Office Professional 2010 ou superior; e McAfee Endpoint Protection.

- Certificações

  - O equipamento deverá estar em conformidade com as normas a seguir cujos comprovantes deverão ser apresentados com a proposta: Certificação HCL “Designed for Microsoft Windows” para os Sistemas: Windows 7 - x64; Certificação IEC 60950 ou UL 1950; Certificação CISPR 22 Classe B ou FCC classe B.

- Quantidade: 10.000 (dez mil) unidades

OBSERVAÇÃO: Outros Requisitos para os Microcomputadores Tipos I, II e III

- Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ter gradações neutras das cores branca, preta ou bege, e manter o mesmo padrão de cor. Informar marca e modelo dos componentes utilizados na solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento e da placa mãe, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, DVD-RW, mouse, teclado e monitor, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que, de forma inequívoca, identifiquem e constatem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente. Manuais e mídias com os drivers correspondentes para todos os dispositivos solicitados.

4 - NOTEBOOK

Processador

- Processador com núcleo duplo, freqüência mínima de 2,1 Ghz, cachê mínimo de 3Mb, 64Bits.

Memória RAM

- 3 (três) GB.

Disco Rígido – HD

- 1 (um) disco rígido interno com capacidade mínima de 320 GB SATA (5400 RPM).

Disco ótico

- 1 (uma) unidade de DVD±R/RW com suporte para camada dupla.

Tela

- Tela Plana de 14”.

Interface de comunicação

- Wireless e Bluetooth - WLAN 802.11b/g/n.

Teclado

- Padrão ABNT-2.

Dispositivo Apontador

- Touch Pad - 2 Botões.

Interfaces

- 3 (três) portas USB 2.0; 1 (uma) porta RGB; 1 (uma) porta RJ-45 para Rede Gigabit.

Áudio

- Dolby Advanced com saída Line out e Microfone.

Alimentação

- Bivolt, com bateria de 6 (seis) células Lítio-ion.

Peso

- Peso máximo de 1,8 kg, com bateria.

Webcam

- Webcam VGA.

Acessórios

- Maleta para transporte.

- Cabos, adaptadores e conectores necessários ao funcionamento do equipamento.

Sistemas Operacionais

- Microsoft Windows 7 Professional ou superior em licenciamento OEM, todos os equipamentos deverão possuir Certificado de Autenticidade aderido ao seu gabinete, na parte externa, conforme orientações do fabricante encontradas no site http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?displaylang=pt-br&pg=coa; Microsoft Office Professional 2010 ou superior; e McAfee Endpoint Protection.

- Certificações

- O equipamento deverá estar em conformidade com as normas a seguir cujos comprovantes deverão ser apresentados com a proposta: Certificação HCL “Designed for Microsoft Windows” para os Sistemas: Windows 7 - x64; Certificação IEC 60950 ou UL 1950; Certificação CISPR 22 Classe B ou FCC classe B.

- Quantidade: 5.000 (cinco) unidades